## Slide 1
1/10
1. 문제: 다음면의 면지수를 구하시오
1/2
x
y
z

## Slide 2
2. 풀이
1/2
x
y
z
1/4
1/10
각 축과의 접점을 찾기 위해 연장
접점: X= ∞ y=-1/4 z=1/10
역수: 0 -4 10
정수화: 0 -4 10
면지수: (0 -4 10)

## Slide 3
면지수: (0 -2 5)
정수: 0 -2 5
역수: ∞ -1/2 1/5
접점: X= ∞ y=-1/2 z=1/5
3. 왜 (0 -2 5) 면이 아닌가?
1/5
-1/2
(0 -2 5) 면을 유닛셀에 표현하면 위와 같다.
% 결정이 가지는 symmetry로 겹쳐지면 동일한 면이다.
유닛셀이 가지는 translation symmetry로 동일한 면을 구하면 다음과 같다.
x
y
z

## Slide 4
3/5
1/5
0
유닛셀이 가지는 translation symmetry로 동일한 면을 구하면 위와 같다.
위의 면들을 하나의 유닛셀로 가져오면 다음과 같다.
x
y
z
3. 왜 (0 -2 5) 면이 아닌가?
2/5
4/5
1/2
1/2

## Slide 5
2/5
1/5
3/5
4/5
1
위의 면들은 유닛셀의 translation symmetry로 겹쳐질 수 있는 동일한 면이다.
위의 면들로 면지수를 구하면 모두 (0 -2 5) 가 된다.
면지수는 원점에서 가장 가까운 면 (파란면) 으로 표시된다.
x
y
z
3. 왜 (0 -2 5) 면이 아닌가?
1/2

## Slide 6
2/5
1/5
3/5
4/5
1
문제에서 주어진 (0 -4 10) 면을 동일한 유닛셀에 표시하면 위와 같다.
x
y
z
3. 왜 (0 -2 5) 면이 아닌가?
1/2
1/10

## Slide 7
3/5
1/5
0
유닛셀이 가지는 translation symmetry를 적용하여도
(0 -4 10) 면은 (0 -2 5) 면과 겹쳐지지 않는다.
보다 자세히 구분하면,
(0 -2 5)면은 z 축과 0, 2/10, 4/10, 6/10, 8/10 에서 만나고 원점을 지나는 면이며,
(0 -4 10)면은 z 축과 1/10, 3/10, 5/10, 7/10, 9/10에서 만나고 원점을 지나지 않는다.
즉, 두 면은 겹쳐질 수 없는 다른 면이다.
x
y
z
3. 왜 (0 -2 5) 면이 아닌가?
2/5
4/5
1/2
1/2
1/10
1/4
5/10
9/10
3/10
7/10

## Slide 8
4. 정답
1/2
x
y
z
1/4
1/10
따라서 정답은 (0 -4 10) 이며,
(0 -2 5)는 답이 될 수 없다.

## Slide 9
5. (004)를 (002)로 표시할 수 없는 이유
3/4
빨간 면의 지수를 구하면
접점: X= ∞ y= ∞ z=3/4
역수: 0 0 4/3
정수화: 0 0 4
면지수: (0 0 4)
구해진 면지수로 표시하면
면지수: (0 0 4)
정수: 0 0 4
역수: ∞ ∞ 1/4
접점: X= ∞ y= ∞ z=1/4
1/4
% 결정이 가지는 symmetry로 겹쳐지면 동일한 면이다. 여기서는 2-fold rotation symmetry로 겹쳐진다.
단, 만약 재료 내의 원자 배치에 의하여 2-fold symmetr가 깨어지고 다른 어떤 symmetry에 의해서도 두 면이 겹쳐지지 않는다면 두 면은 각각 (004) 와 (00-4)로 구분되어야 한다.
x
y
z

## Slide 10
5. (004)를 (002)로 표시할 수 없는 이유
3/4
빨간 면의 지수를 구하면
접점: X= ∞ y= ∞ z=3/4
역수: 0 0 4/3
정수화: 0 0 4
면지수: (0 0 4)
초록 면의 지수를 구하면
접점: X= ∞ y= ∞ z=1/2
역수: 0 0 2
정수화: 0 0 2
면지수: (0 0 2)
1/2
그러나 초록색 면 (002)는 어떠한 symmetry에 의해서도 (004)와 겹쳐지지 않는다.
따라서 다른 면이며 면지수를 구하더라도 (002)가 나온다.
x
y
z

## Slide 11
6. (002)와 (00-2)
-1/4
면에서 가장 가까운 원점을 기준으로 구할 때
접점: X= ∞ y= ∞ z=-1/4
역수: 0 0 -4
정수화: 0 0 -4
면지수: (0 0 -4)
면에서 가장 가까운 원점을 기준으로 구할 때
접점: X= ∞ y= ∞ z=1/4
역수: 0 0 4
정수화: 0 0 4
면지수: (0 0 4)
1/4
Unit cell은 기본적인 translation symmetry만을 보장하며 다른 symmetry는 알 수 없다. 따라서 엄밀하게 빨간색 면은 (00-4)로 정의하는 것이 옳다.
x
y
z